ชื่อโครงงาน		เครื่องไกวเปลอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน

( Automatic  Moving Cot Machine)

ผู้พัฒนา			นางสาวปิยาภรณ์    อยู่สุข   นางสาวนารีรัตน์   ทับทิมศรี

นายพีรพัฒน์     มุ่ยทุน         นางสาวยุวดี          แก้วเลื่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา		นายสำราญ    ศรเลี่ยมทอง

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย

โรงเรียน		คลองลานวิทยา  อ.คลองลาน จ. กำแพงเพชร

สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษา   กำแพงเพชร   เขต 2

โทร. 055-786129  แฟกซ์  055-786527

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

# บทคัดย่อ

เครื่องไกวเปลอัตโนมัติประหยัดพลังงาน  เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่ได้แนวคิดจากที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงน้อง  เมื่อน้องจะนอนต้องนำลงเปลและ  ไกวเปลจึงจะทำให้น้องหลับ   และเมื่อน้องหลับแล้วก็ต้องไกวเปลอยู่ตลอดน้องจะได้หลับนาน ๆ    ด้วยเหตุนี้เองจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องไกวเปลอัตโนมัติประหยัดพลังงานขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่รับผิดชอบเลี้ยงเด็กไม่ต้องเสียเวลาไกวเปล       ซึ่งจะทำงานโดยอาศัยการผลักของมอเตอร์ปัดน้ำฝนรถยนต์    มีเสียงดนตรีเบาๆกล่อมให้เด็กนอนหลับ  เมื่อเด็กตื่นก็สามารถมองดู    ลูกแก้วสีที่กลิ้งไปมาตามการแกว่งของเปลเพื่อพัฒนาการกรอกลูกตาทำให้พัฒนากล้ามเนื้อลูกตาให้แข็งแรงยิ่งขึ้น    และเมื่อเด็กลุกขึ้นยืนเกาะขอบเปลจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยลำแสงอินฟราเรดควบคุมให้เปลหยุดไกวอัตโนมัติและล็อคเปลป้องกันไม่ให้เด็กตกจากเปล      และมีเสียงเตือนออกทางบัซเซอร์ทำให้พี่เลี้ยงเด็กทราบว่าเปลหยุดไกวแล้ว

เครื่องไกวเปลอัตโนมัติได้ทำการทดลองเป็น    2  ตอนดังนี้

1 )   หาตำแหน่งที่ยึดเปล   ขนาดของจานหมุนข้อเหวี่ยง    คันชักแบบต่างๆ  และจุดที่ยึดมอเตอร์ที่เหมาะสม   ผลคือ   ตำแหน่งยึดเปลห่างจากหูเปล  25  เซนติเมตร  ขนาดจานหมุนข้อเหวี่ยงเส้นผ่านศูนย์กลาง 20    เซนติเมตร  และคันชักแบบที่ 3   ดีที่สุด

2)   หาประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้ของเครื่องไกวเปลอัตโนมัติ ผลคือ  สามารถรับน้ำหนักได้  15   กิโลกรัม  โดยใช้กระแสไฟฟ้า  1.35   แอมแปร์ที่ความต่างศักย์   12  โวลต์

หลังจากที่นำเครื่องไกวเปลอัตโนมัติประหยัดพลังงานไปทดลองใช้จริงปรากฏว่าเป็นที่สนใจของผู้ที่เลี้ยงเด็กเป็นอย่างมาก

## วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- เพื่อศึกษาเครื่องไกวเปลอัตโนมัติ ที่สามารถทำงานได้จริง

- เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ ของเครื่องไกวเปลอัตโนมัติ

- คำนวณหาค่าพลังงานที่ใช้และจำนวนเงินที่จ่ายต่อเดือน

### วัสดุอุปกรณ์

### 1. เปลเด็กสำเร็จรูป                  1     หลัง                  9. สวิตซ์โยกใหญ่                           1      ตัว

2. หม้อแปลงไฟ  12 V. 5 A.    1    ตัว                   10. สวิตซ์โยกเล็ก                             2       ตัว

3. แบตเตอรี่ 12 V. 5 A.            1     ลูก                  11. รีเลย์ 12 V. 2 คอนแทค              1       ตัว

4. มอเตอร์ปัดน้ำฝน 12 V.       1     ตัว                  12. รีเลย์ 12 V. 1 คอนแทค              1       ตัว

5. กลองความคุมระบบ             1      ชุด                 13. ลำกล้องปืนลมยาว 15 เซนติเมตร     1   อัน

6. สวิตซ์อินฟราเรด                  1      ชุด                 14. ชุดยึดตัวเปล ( ปรับระดับได้ )           1   อัน

7. วงจรเสียงเพลง                       1     ชุด                     15.  ก้านคันชักมีตลับลูกปืน หัว- ท้ายยาว 27 ชม.(ปรับระดับได้ )         1 ชุด

8. วงจรเสียงออด                      1     ชุด              16. จานหมุนข้อเหวี่ยงปรับขนาดได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5,8 12, 20ซม.)  1 อัน

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

- ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้เลี้ยงเด็ก

- ช่วยพัฒนาการทางกล้ามเนื้อลูกตาของเด็ก

- ทำให้เด็กนอนหลับได้นานยิ่งขึ้นและทำให้  มีสุขภาพจิตที่ดี

##### ข้อเสนอแนะ

- การใช้มอเตอร์ปัดน้ำฝนที่ซื้อมาใหม่จะทำให้รอบของการไกวเร็วกว่าของมือสอง

- จุดยึดเปลกับแกนจานหมุนข้อเหวี่ยงต้องขนานกันจะทำให้กระแสไฟน้อยลง

- คันชักจะต้องปรับคันให้ยืดหดได้และตรงกลางต้องกลางต้องมีรอยต่อที่สามารถให้ตัวได้เล็ก

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (